6. Гарантийные обязательства:

- ООО «ГЛАВ-ОБЪЕКТ» обязуется обменивать вышедшее из строя/дефектное изделие в течении 5-ти лет со дня продажи его торгующей организацией.

- Новые гарантийные обязательства выдаются со дня обмена.

- Гарантия распространяется на изделия, реализованные через официальных дилеров.

- Для выполнения гарантийных обязательств необходимо наличие паспорта, правильно заполненного гарантийного талона с указанием типа, размера, даты продажи, штампа торгующей организации, подписи продавца или ответственного лица.

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушений требований по установке и/или эксплуатации изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Радиатор "KORADO-RADIK":

| Тип | Размер, мм | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |

Дата продажи ____________________________

Продавец ________________________________

Печать:

ПАСПОРТ

Радиатор стальной панельного типа

KORADO-RADIK

(изготовитель KORADO a.d.. Болгария )

1. Назначение

Радиаторы KORADO-RADIK - современная отопительная техника европейского стандарта. Радиаторы предназначены для использования в закрытых с независимой схемой подсоединения отопительных системах в жилых, общественных и промышленных зданиях, индивидуальных домах, коттеджах, садовых домиках, гаражах и т.д.

2. Комплектация

| 1.Радиатор (в упаковке) | 1 шт. |
| --- | --- |
| 2. Стальная заглушка | 1 шт. |
| 3. Кран Маевского (воздухоотводчик) | 1 шт. |
| 4. Паспорт с гарантией | 1 шт. |

3. Технические данные

3.1.Конструкция. Радиаторы состоят из тепловых панелей с дополнительными теплоотдающими поверхностями и имеют легкосъемные верхнюю декоративную решетку и боковые крышки. Они изготовлены из стальных холоднокатанных листов толщиной 1.25 мм с использованием роликовой и точечной сварки.

3.2.Защитное покрытие и отделка поверхности. На основную фосфатированную поверхность электрофоретическим способом нанесен лак, по которому электростатически нанесена порошковая эмаль.

- Параметры. Основные параметры для всех типов радиаторов KORADO-RADIK следующие:

| Испытательное давление | 13.5 атм |
| --- | --- |
| Рабочее давление | 10.0 атм |
| Максимальная температура теплоносителя | 110 С |
| Прочностные и определительные испытания проведены в НИИ Сантехники заключение от 12.08.98 |
| Техническое свидетельство Госстроя России от 21.12.98 г. |

4. Монтаж радиатора.

Установка радиатора должна осуществляться исключительно специализированной строительно-монтажной организацией строго в соответствии с приведенной в настоящем паспорте схемой монтажа. Не допускается установка радиатора без оформления в соответствующих случаях, предусмотренных нормативными актами, разрешений на перенос нагревательных приборов.

- Установка осуществляется при помощи кронштейнов, на которые крепится радиатор (глубина отверстия под кронштейн 120мм, диаметр 16 мм) и опорно-регулирующих винтов, которыми обеспечивается вертикальность установки радиатора. Для оптимальной конвекции расстояние радиаторов от пола 100-150 мм, от подоконника - 100 мм (задается арматурой крепежа).

- Монтаж производится в соответствии со следующими основными монтажными размерами: подсоединительная резьба 1/2" (внутренняя), расстояние между осями подсоединительных штуцеров для RADIK KLASIK соответствует H-54 мм, для RADIK VENTIL KOMPAKT - 50 мм. Воздуховыпускная пробка (клапан) должна быть установлена в верхнем штуцере радиатора. При заполнении системы водой стравливание воздуха производится откручиванием винта в центре этой пробки. Это необходимо делать для эффективной работы отопительной системы и повышения долговечности работы радиаторов.

- Краны, устанавливаемые на входе/выходе радиатора (СниП 2.04.05-91*, п. 3.61), предназначены для:

- использования в качестве терморегулирующих элементов отопления;

- отключения и последующей профилактической промывки радиаторов от накопившихся грязевых компонентов магистралей отопления (примерно раз в 3 года);

- отключения радиаторов от магистрали отопления в аварийных ситуациях.

- Для радиаторов длиной более 1000 мм рекомендуется использовать схему подключения по диагонали. Это повысит его теплоотдачу.

Схемы подключения радиатора:

| Для однотрубных систем | Для двухтрубных систем |
| --- | --- |

| 1. Радиатор | 4. Перемычка |  | 1. Радиатор | 4. Кран воздушный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Вентиль | 5. Кран воздушный |  | 2. Вентиль | 5.Заглушка |
| 3. Задвижка | 6. Заглушка |  | 3. Задвижка |  |

5. После монтажа радиатор должен быть испытан в соответствии с требованиями СниП 3.05.01-85 опресовочным давлением не более 10,0 атм. Не допускается эксплуатация радиатора без проведения испытания и надлежащего оформления его результатов.

| Дата монтажа радиаторов |  |
| --- | --- |
| Дата проведения испытаний |  |
| Испытательное давление |  |
| Адрес: Телефон: | Адрес: Телефон: |
| Подпись ответственного лица Монтажной организации М.П. | Подпись ответственного лица Эксплуатационной организации М.П. |

5. Эксплуатация радиатора

Радиаторы предназначены для использования исключительно в закрытых отопительных системах (с независимой схемой подсоединения) с соблюдением нижеизложенных правил.

- Отопительная система должна быть заполнена теплоносителем в течении всего периода эксплуатации.

В конце отопительного сезона, если существует вероятность слива воды из системы отопления, необходимо перекрыть радиаторные вентиль и задвижку. Это предотвратит попадание воздуха внутрь радиатора и повысит долговечность его работы.

В начале отопительного сезона вентиль и задвижку нужно открыть и через воздухоотводящий клапан удалить из радиатора воздух, который мог проникнуть при запуске системы.

- Перед приобретением радиаторов необходимо уточнить параметры магистралей отопления Вашего дома в РЭО или диспетчерских пунктах по месту жительства. Отклонения от заданных параметров могут привести к выходу из строя радиаторов в процессе эксплуатации.

Рабочее давление в сети не должно превышать 13,5 атм.

Используемая в качестве теплоносителя вода должна соответствовать требованиям к теплоносителю, приведенных в "Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации" РД 34.20.501-95. (+ СНиП 2.04.07-86, ГОСТ 2874-82)

- Ph-кислотность - в пределах 7-9

- Содержание кислорода - до 0,02 мг/кг

- Общая жесткость - до 7 мг-экв/л

- Температура (п. 3.3. СниП 2.04.05-91) - 105 С.

3. Во избежание выхода из строя радиатора категорически запрещается:

- отключать радиатор от системы отопления, кроме случаев, перечисленных в п.4.3 данной памятки;

- резко открывать вентили, установленные на входе/выходе радиатора, отключенного от магистрали отопления, во избежание гидравлического удара;

- использовать воду, несоответствующую требованиям к теплоносителю;

- использовать трубы магистралей отопления в качестве элементов электрических сетей;

- допуск детей к запорно-регулирующей арматуре (вентилям, кранам).

При несоблюдении этих требований резко сокращается срок службы радиаторов;

Компания "Корадо" не несет ответственности перед пользователем за последствия, связанные с нарушением требований по установке и эксплуатации изделий марки "KORADO", изложенных в Паспорте.

Изделия, вышедшие из строя по вине пользователя, обмену или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиями вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежат.